## Slide 1
Display Week 및 블루 OLED 관련 업데이트 종합 리뷰 / Display Week and Blue OLED Update Review
주요 성과 및 공급망 안정화 / Key Achievements and Supply Chain Stabilization
학술 진전 및 향후 과제 / Academic Progress and Future Actions
핵심 Thesis: 하이브리드 상용화 경로 / Core Thesis: Hybrid Commercialization Path • 순수 PHOLED 해결이 아닌 세 가지 신호의 결합으로 해석 / Interpreted as a combination of three signals, not purely 'pure PHOLED solved' [Caveat: 신호의 해석이 중요, 맹목적 낙관 금지]
LGD 하이브리드 2-Stack Tandem 검증 / LGD Hybrid 2-Stack Tandem Validation • 양산 라인에서 15% 소비전력 감소 및 유사 안정성 확보 / Achieved 15% power reduction and similar stability on a mass production line
UDC-LGD 장기 계약 (2026.02) / UDC-LGD Long-term Contract Extension • 공급망 안정성 확보 및 로드맵 신뢰도 강화 신호 / Signal of supply chain stability and strengthened roadmap confidence [Ref: UDC Investor Call, Feb 2026]
PSF/PEP 학술 연구 진전 / PSF/PEP Academic Research Progress • EQE 18.7%, Tandem PEP LT90 830h 등 성과 보고 / Reported achievements like EQE 18.7%, Tandem PEP LT90 830h
Display Week 2026: 실사 체크포인트 / Display Week 2026: Diligence Checkpoint • 축적된 신호의 실체를 검증하는 핵심 기회 / Key opportunity to verify the substance of accumulated signals
균형 잡힌 해석 필요 / Balanced Interpretation Needed • 사실-진전-불확실성을 명확히 구분하는 시각 유지 / Maintain a perspective that clearly distinguishes between facts, progress, and uncertainty
LG Display 전략팀 | 2026. 04. 13

## Slide 2
세 가지 기술 신호의 복합적 수렴과 하이브리드 상용화 경로 공식화 / Simultaneous Convergence of Three Technical Signals and Formalization of a Hybrid Commercialization Path
2. 하이브리드 상용화 경로 공식화 'LGD Hybrid Path'는 순수 블루 해결 선언이 아닌, 현실적인 상용화 브릿지
3. UDC 계약 연장 = 공급망 신뢰도 20년 파트너십 기반, 차세대 블루 로드맵의 핵심 소재 안정성 확보 시그널
1. 세 가지 기술 신호의 동시 수렴 LGD 양산 검증, UDC 계약 연장, 학계 PSF/PEP 성과가 복합적으로 작용
5. Display Week 2026은 실사 체크포인트 축적된 신호의 실제 확인 및 불확실성 해소의 결정적 기회
6. 균형 잡힌 시각 유지 필수 과도한 기대와 과소평가 경계, Fact•Progress•Uncertainty 명확히 구분
4. LGD 하이브리드 경로의 실제 성과 양산 라인 수준 검증, 15% 전력 절감 달성, 성능과 신뢰성 입증
Reference: deepresearch.md
Sources: LGD, UDC disclosures
Note: Exquisite Balance is critical
Sources: Multiple technical reviews
PHOLED

## Slide 3
Evidence Ladder Timeline (2025-2026) / 에비던스 레더 타임라인
블루 OLED 상용화 및 연구 성과 타임라인 / Blue OLED Commercialization & Research Timeline
| PUBLIC |

## Slide 4
LG Display가 실제 증명한 하이브리드 상용화 성과
상용화 수준의 양산 라인 검증 완료 / Mass production line verification completed at commercialization level
세계 최초 양산 검증
하이브리드 2-Stack 및 전력효율
안정성 확보 및 현실적 구분
상용화 수준 성능을 양산 공정에서 공식 확인
연구실 성과를 넘어 양산 적용 가능성 공식화
Blue 형광과 인광을 결합한 현실적 브릿지 기술
기존 OLED 대비 소비 전력 약 15% 절감 달성
대비 소비 전력 약 15% 절감 달성
공정성 및 광학 특성을 고려한 안정성 검증
Pure-Blue 완전 해결 선언 아님 (단독 PHOLED와 차이)
LGD 하이브리드 상용화 경로 (검증됨)
Pure-Blue PHOLED 단독 상용화
*Pure-Blue PSF/PEP 연구 성과는 별도 슬라이드 참조 Pure-Blue PSF/PEP research progress in separate slides
[Reference: 내부 LGD 양산 데이터 및 분석 보고서, 2026]
| PUBLIC |

## Slide 5
아직 공개적으로 증명되지 않은 불확실성 요소 / Uncertainties Not Publicly Proven Yet
주요 기술적 미공개 및 미검증 항목 요약 / Summary of Key Technical Undisclosed and Unverified Items
하이브리드 구조의 명확한 한계
정량적 수명 데이터 부재
인공 단독 장기 신뢰성 미검증
대면적 수율 확장성 불확실
유사한 안정성 비교 기준 미비
PSF/PEP 연구의 실험실 단계
핵심 미공개 및 구조적 한계
양산 확장성 및 연구 성숙도
발표된 구조는 형광+인광 혼합형이며, 순수 PHOLED 단독 상용화는 명확히 구분해야 함
LT95/LT90 등 구체적인 수명 수치와 측정 조건이 미공개되어 객관적 검증 불가
순수 인광 스택의 실사용 환경 내 장기 안정성은 여전히 기술 과제로 남아 있음
양산 라인 검증이 상업적 수율 확보를 의미하지는 TV급 대면적 적용 가능성은 미지수
기존 패널 대비 '유사한 안정성'이라는 성정적 표현만 존재하며 비교 대상 기준이 미공개
PSF 수명 등 연구 성과는 상용화 기준에 미달하는 초기 단계 결과
연구 결과: LT95 104.3h @ 실험실
LG Display
| PUBLIC |

## Slide 6
UDC-LGD 장기 계약 연장의 전략적 의미
공급망 안정성 확보 및 로드맵 신뢰 신호로 차세대 OLED 상용화 가속화
2026.02.26 장기 계약 연장 발표 (UDC-LGD 소재 공급·라이선스 계약 공식 연장 확인)
20년 파트너십 기반 신뢰도 지표 (장기 협력 이력이 차세대 로드맵 안정성을 뒷받침)
공급망 연속성 보장 효과 (블루 인광 소재 및 IP의 안정적 공급 경로 확보)
기술 불확실성의 사업적 완화 (소재 파트너십이 개발 리스크를 구조적으로 낮춤)
UDC의 LGD 로드맵 신뢰 시그널 (계약 연장은 상용화 가능성에 대한 UDC의 목시적 확신)
Display Week 전 핵심 신뢰도 지표 (공급망 신호와 기술 신호의 결합으로 시장 기대 강화)
계약 현황
공급망 및 비즈니스
기술 및 시장 시그널
Contract Status
Supply Chain & Business
Tech & Market Signals

## Slide 7
2026 RSC 논문: Pure-Blue PSF OLED 업데이트
PSF (Phosphorescence Sensitized Fluorescence) 학술 성과 요약 | Academic Progress in PSF OLED
RSC 논문 핵심 데이터 | Key RSC Paper Data
High Efficiency & Purity
Lifespan & Commercialization Gap
Technology Mechanism & Progress
• EQE 18.7% 달성 (461nm)
• LT95 수명 104.3시간 보고
• PSF 방식의 학술적 진전
• CIE-y 0.150 고색순도 확인
• 양산 미달 상태 명확화
• 수소 불루 형광 물질 감량 시도
[BT.2020 색역 기준에 근접]

## Slide 8
830±30h @ 500 cd/m²
≈ 0.14, 0.12
2025 PEP 및 Tandem PEP-PHOLED 연구 성과 / 2025 PEP & Tandem PEP-PHOLED Research Achievements
PEP 및 Tandem 기술을 통한 블루 OLED 수명 및 성능 개선 / Blue OLED Lifetime and Performance Improvements via PEP & Tandem Technologies
• 삼중항 여자가 밀도 감소 Reduced Triplet Exciton Density
• 소자 구조 최적화 전략 Device Structure Optimization Strategy
• "더 나은 광학 환경" 구현 Implementation of “Better Optical Environment”
소재 최적화 Material Optimization
소자 최적화 Device Structure Optimization
공정 최적화 Process Optimization
Integrated Optimization of Materials, Device, Process is Key Challenge
PEP Lifetime Improvement Mechanism & Achievements
Tandem PEP-PHOLED Core Performance & Composite Strategy
핵심 수명 (LT90)
딥블루 색좌표 (CIExy)
Core Lifetime (LT90)
Deep Blue CIExy Coordinates
3.1x 수명 향상
[1] Advanced Materials Paper, J = 10 mA cm⁻²
deep blue

## Slide 9
항목 (Category)
상용화 경로 (LG Display - 하이브리드)
연구 경로 (학계 - Pure-Blue)
🥞
접근법
(Approach)
▪ 형광+인광 결합 하이브리드 구조
🕸️
PSF/PEP 기반 Pure-Blue 추구
🏭
현재 상태
(Status)
▪ LGD 양산 라인 검증 완료, 제품 적용 중
🧪
실험실 수준 실험, 성과 지표 개선 중
📢
핵심 증거
(Evidence)
▪ LG Display 공식 발표 및 전시
📖
RSC (2026), Nature Photonics 논문
🕒
수명 지표
(Lifespan)
▪ 정성적 표현 사용 ('유사 안정성')
-
- 정량적 수치 제시: PSF LT95=104.3h, PEP LT90=830h
📅
상용화 시점
(Timing)
▪ 단기 (근시일 양산 및 공급 가능)
🔄
중장기 (수명 확보 위한 추가 연구 필수)
⛰️
단기 과제
(Challenges)
▪ 대면적 수율 및 원가 경쟁력 확보
⚙️
상용 수준의 수명 및 성능 달성
상용화 경로 vs 연구 경로 비교 / Commercialization Path vs Research Path Comparison
하이브리드(LGD)와 Pure-Blue(학계) 기술 격차 및 과제 분석 / Analysis of Technology Gap and Challenges: Challenges: Hybrid (LGD) vs Pure-Blue (Academia)
* Pure-Blue PHOLED는 상용 수준의 수명을 확보하지 못한 실험실 단계임. (기술 격차 존재)
* Pure-Blue PHOLED is in a laboratory phase, yet to achieve commercial lifespan levels. (Technology Gap Exists)
[1] LG Display, 'Commercial Hybrid Path', internal report | [2] Academia Papers (RSC, Nature Photonics)

## Slide 10
Display Week 현장 실사(Diligence) 체크리스트
LGD 기술 리더를 위한 실질적 기술 검증 가이드
① 핵심 성능 데이터 검증
② 확장성 및 수율 근거 확보
③ 소재 계약 연계성 확인
④ Pure-Blue 전환 로드맵
LT95/LT90
정량적 수명 데이터 확인 LT95/LT90 수치와 측정 화도 조건 반드시 질의
하이브리드 구조 기여도 검증 인광 스텍의 실제 전력 절감 비율 및 비교 기준 확인
적용 범위·대면적 확장성 파악 IT 패널 한정인지, TV 대면적 로드맵 존재 여부 확인
양산성·수율 근거 요청 공정 수율·광학 균일성 관련 공개 가능 데이터 확보
UDC 계약과 소재 인증 연결 확인 계약 연장이 Blue OLED 소재 공급과 구체적으로 연계되는지 확인
*UDC 계약 세부 조항 및 소재 독점 공급 여부 포함
Pure-Blue 전환 로드맵 질의 하이브리드에서 Pure-Blue PHOLED로의 전환 시점·조건 확인
Target milestone
*출처: Display Week 2026 현장 발표 및 질의응답
| PUBLIC |

## Slide 11
패널 전략 및 공급망 기술 스카우팅 함의 / Panel Strategy and Supply Chain Tech
UDC 계약 연장과 소재 공급망 안정성
경쟁사 대비 기술 선점 기회 평가
하이브리드 구조의 원가 구조 변화
PSF·PEP 기술의 양산 전환 난이도
적용 분야 확장에 따른 공급망 재편
차세대 기술 스카우팅 우선순위 설정
UDC Contract Extension and Supply Chain Stability
UDC Contract Extension and Supply Stability
Cost Structure Changes for Hybrid Structures
2-Stack Tandem 도입 시 증착 공정 복잡도 증가로 초기 원가 상승 예상
장기 라이선스 확보로 Blue 인광 소재 조달 리스크 완화 및 원가 예측 가능성 향상
Mass Production Transition Difficulty for PSF/PEP
연구 단계 성과의 공정 재현성·수율 확보까지 추가 투자 및 시간 필요
Supply Chain Redesign for Application Expansion
LGD 하이브리드 경로 선행 검증으로 산상·BOE 대비 단기 차별화 창출 가능
IT→TV 대면적 확장 시 소재 물량·공정 장비 공급망 전반 재설계 필요
Prioritizing Next-Gen Tech Scouting
PSF·PEP 원천 IP 보유 기업· 연구소 조기 파악 및 협력 협력 가능성 선제 검토 권장
| PUBLIC |

## Slide 12
기술 리더를 위한 향후 대응 과제
전략적 핵심 추진 과제 (Strategic Key Actions)
Next Actions
1. 시장 및 경쟁 대응
2. 기술 및 로드맵 고도화
3. 데이터 및 공급망 관리
하이브리드 제품 초기 시장 반응 모니터링
PSF/PEP 양산 이식 가능성 심층 검토
정량적 수명 데이터 확보 계획
경쟁사 대응 시나리오 수립
내부 로드맵 업데이트 일정 확정
UDC 공급망 연계 소재 인증 일정 확인
LG Display
PUBLIC

## Slide 13
결론 및 핵심 권고 사항 / Closing Recommendation
핵심 전략 및 향후 과제 요약
1. 핵심 Thesis 재확인: 하이브리드·UDC 로드맵·PSF/PEP 신호의 복합적 결합
2. 사실과 해석의 철저한 분리 및 로드맵 업데이트 즉시 착수
3. 단기 하이브리드 경로와 장기 Pure-Blue 연구의 병행 모니터링
4. DW '26 현장 실사를 통한 수명 및 양산성 교차 검증
하이브리드 상용화
UDC 로드맵
PSF/PEP 연구
리스크 & 불확실성
핵심 메시지 / Key Takeaways
'PSF/PEP 로드맵은 양산성 검증 전까지 Uncertainty 상존
LGD 하이브리드 상업적 경로 Focus (Short-term)
UDC 파트너십 시너지 및 로드맵 신뢰성 (Confidence)
Pure-Blue 원천 기술 Progress (High-potential)
수명 및 양산성 검증 과제 (Remaining challenges)
출처: LGD 내부 기술 로드맵 (2026)
| PUBLIC |
LG Display